## Slide 1: Redes de Computadores Encaminhamento com Base em Inundação (1) Primeira parte
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objetivos do Capítulo
O encaminhamento numa rede com a dimensão da Internet é muito complexo pois a mesma tem uma dimensão gigantesca
Por isso na Internet as diferentes sub-redes usam técnicas de encaminhamento independentes
No entanto, em redes pequenas, é possível usar soluções mais simples de encaminhamento
Neste capítulo iremos ver a mais simples de todas, o encaminhamento com base em inundação

## Slide 3: Increasingly, people seem to misinterpret complexity as sophistication, which is baffling – the incomprehensible should cause suspicion rather than admiration. – Autor: Niklaus Wirth

## Slide 4: KISS – Keep It Simple, Stupid !
Admitindo que um comutador não sabe nada sobre a rede ou a localização do nó de destino, qual o algoritmo de encaminhamento mais simples?
Como o emissor não conhece onde está o destino, envia para todas as interfaces menos pela que recebeu
Esse algoritmo chama-se algoritmo de inundação ou flooding

## Slide 5: Inundação
A inundação pode introduzir desperdício, ver (a) e (b), ou mesmo redundância, isto é, duplicados (c), sempre que a rede tem ciclos

## Slide 6: Análise do Algoritmo
É robusto pois explora todos os caminhos disponíveis
  a cópia que chega primeiro ao destinatário chega pelo caminho mais curto
  Mesmo que o destinatário se desloque, localiza-o facilmente
Implementa implicitamente a difusão (broadcasting)
Não se conhece nenhum outro mais simples
Defeitos
  Quando o destinatário é único (unicasting) envia mensagens a mais
  É um método promíscuo pois todos os nós vêm todas as mensagens
  O mecanismo para deteção de duplicados é pesado nos requisitos de memória e de cabeçalhos
  Mas o mecanismo de deteção de duplicados pode servir de base à construção de um algoritmo de difusão fiável

## Slide 7: Inundação numa árvore
Mas se a rede tiver a configuração de uma árvore, (a) e (b), a inundação não introduz duplicados.
Apenas mensagens inúteis quando se pretende comunicar em unicasting (de um emissor para um único recetor)

## Slide 8: Exemplo: Switches Ethernet
Computadores com interfaces com ligações dedicadas a portas de um comutador especial designado switch Ethernet ou simplesmente switch
O switch, como todos os comutadores, faz store and forward
Trabalha com qualquer tipo de endereços desde que cada interface tenha um endereço diferente
No cenário típico, os computadores têm interfaces ethernet com MAC addresses distintos
Switch com 4 interfaces
(1,2,3,4)
switch
(comutador)
A
B
C
D
1
3
2
4

## Slide 9: Ethernet Frame Format
Originalmente definida para canais de difusão 802.3
Data (from 46 to 1500 bytes)
Type (2 bytes)
Preamble (8 bytes)
crc (4 bytes)
Endereço Ethernet destino (6 bytes) - endereço do tipo UUID
Endereço Ethernet origem (6 bytes) - endereço do tipo UUID

## Slide 10: É Possível Fazer Melhor?
Sim, com aprendizagem pelo caminho inverso
Quando um frame passa, anota-se de que lado está o emissor
Para a próxima não é necessário enviar para todos os nós

## Slide 11: Inundação com auto aprendizagem
Método usado pelos switches ethernet com base numa tabela dita MAC-Address Table
  Cada entrada associa um endereço de nível MAC a uma interface
  Cada entrada tem associado um TTL
  Quando o TTL expira (30 a 60 segundos) a entrada é suprimida
Inicialmente a MAC-Address Table está vazia
  No entanto, sempre que o switch recebe um pacote
  Pode introduzir na tabela o seu endereço MAC de origem e colocá-lo na tabela associado à interface por onde foi recebido

## Slide 12: Aprendizagem Pelo Caminho Inverso

## Slide 13: Tabela de Auto-Aprendizagem
Quando um frame chega
  Obter o endereço origem
  Associá-lo à interface de entrada
  Memorizar a associação na tabela de auto-aprendizagem
  Usar um TTL para esquecer associações muito antigas
A
B
C
D
A, B
1
3
2
4

## Slide 14: Fazer Inundação por Defeito
Quando um frame chega e não se conhece o destino, fazer inundação
  Enviar uma cópia exceto pela interface de onde veio
  Felizmente não vai ser necessário fazê-lo com frequência
A
C
B
D
A, B
A, B
A, B
A, B
1
3
2
4

## Slide 15: Exemplo: A envia para B
MAC addr interface TTL
Mac Address table
(inicialmente vazia)
A
1
60
B é desconhecido, flood
A
B
C
D
A, B
1
4
3
2

## Slide 16: B responde a A
MAC addr interface TTL
Mac Address table
A
1
59
A é conhecido, enviar via a interface 1
B
4
60
C
B
D
A
B,A
1
3
2
4

## Slide 17: Algoritmo
TTL= 60 // for example
processPacket ( packet p, interface in ) {
macTable.put(p.getOrigin(), in, TTL) if ( p.getDestination == self.getID() ) {
// packet p got to its destination
locally process packet p
return
interface out = macTable.get(p.getDestination)
if ( out == null ) flood(p) else if ( out != in ) out.send(p)
// else ignore p
}
}

## Slide 18: Temporizadores
Quando se introduzem entradas nas tabelas (Mac Address Tables) usam-se temporizadores que controlam quanto tempo é que cada entrada pode lá ficar (se não for refrescada)
  Isso evita que as tabelas cresçam eternamente
  Permite que as tabelas sejam mais pequenas que o número total de computadores existentes
  Será que o mesmo endereço MAC pode estar associado a diferentes portas?
  A que porta está associado o endereço de difusão? (FF FF FF FF FF FF)

## Slide 19: O Algoritmo Escala
Quando o computador A envia um frame, caso o destino não seja conhecido, o frame é difundido por inundação e todos os switches passam a localizar o emissor
A
S1
S2
S6
S7
S4
S5
S3
C
B
D
E

## Slide 20: Exemplo: A envia a E
Se o computador A envia um frame para E, como o destino é desconhecido, o frame é difundido por inundação, mas todos os switches passam a localizar A
A
S1
S2
S6
S7
S4
S5
S3
C
B
D
E

## Slide 21: E responde a A
Se o computador E responde a A, o caminho direto para A já é conhecido
A
S1
S2
S6
S7
S4
S5
S3
C
B
D
E

## Slide 22: Configuração Típica

## Slide 23: Análise e conclusões
Numa rede estruturada em árvore e em que seja realista utilizar inundação, é possível encaminhar mensagens sem necessidade de nenhuma parametrização prévia. É equivalente ao funcionamento de um canal único baseado em difusão
  O método suporta até que os computadores se desloquem (sejam móveis)
  Exige-se apenas que todos os endereços sejam diferentes
  E que fazer inundação com alguma frequência seja realista e que a rede não tenha falhas (os canais não avariam !)
Será realista fazê-lo numa rede com a configuração de uma malha e caminhos redundantes?
  Com vários milhares de computadores?
  Cobrindo um país ou mesmo do mundo?
A resposta é NÃO !

## Slide 24: Conclusões
Uma das propriedades interessantes de qualquer solução de um problema de engenharia é a simplicidade
Fazer encaminhamento de pacotes usando difusão é muito simples
  Não requer que os comutadores necessitem de muita informação
  Permite aos comutadores adaptarem-se automaticamente
Introduzir otimização por auto aprendizagem pelo caminho inverso torna o método ainda mais atrativo
Infelizmente
  Só é realista em redes organizadas em árvore
  Pode não ser muito escalável sempre que a rede tem muitos computadores ou esta é de grande dimensão