## Slide 1: Redes de Computadores Protocolos de Janela Deslizante
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
Para a transmissão fiável de dados uma solução simples consiste em usar um protocolo que só transmite um pacote de cada vez e só passa ao seguinte depois de receber um ACK
Esses protocolos têm pouco rendimento
É possível melhorá-los usando uma técnica chamada janela deslizante (sliding window) ou pipelining

## Slide 3: Todas as coisas são difíceis antes de se tornarem fáceis Thomas Fuller

## Slide 4: O Problema

## Slide 5: Desempenho do Protocolo S&W

## Slide 6: Solução: Transmitir “Adiantado”

## Slide 7: Janela Deslizante
A janela contém os pacotes já transmitidos que ainda não foram ACK’d. No protocolo stop & wait a janela é igual a 1

## Slide 8: Funcionamento da Janela

## Slide 9: Funcionamento da Janela
O emissor tem um buffer (a janela) onde estão os pacotes já transmitidas e que ainda não foram ACK’ed, assim como os pacotes que estão à espera de serem transmitidas mas ainda não houve tempo
Quando chegam ACKs, a janela desliza para a direita e os pacotes já ACK’d podem ser esquecidos pois já se tem a certeza que foram bem recebidos
A dimensão da janela é limitada pelas seguintes razões: controlo de fluxo, eventual desperdício em caso de perda e controlo da saturação da rede (ver a seguir)

## Slide 10: Recetor com Janela para um Pacote
Uma janela para um pacote no recetor é suficiente caso a aplicação consuma muito rapidamente os pacotes chegados

## Slide 11: Mas se Há Erros
não há espaço no recetor para os pacotes fora de ordem, pelo que o emissor tem de voltar atrás!

## Slide 12: Go-Back-N (GBN)
Como o recetor não guarda os pacotes fora de ordem, em caso de anomalia o emissor não recebe o ACK adequado, e só lhe resta recomeçar a emissão por ordem de todos os pacotes a partir do pacote cujo ACK faltou, ou seja, o mais à esquerda da janela.
Existe sempre um alarme associado ao pacote emitido mais antigo, que terá de ser atualizado sempre que este pacote é ACK’ed
Existem outras formas de detetar antes do disparo do alarme que um pacote se perdeu (ver a seguir)

## Slide 13: GBN e Recuperação
Quanto mais cedo o emissor detetar que se perdeu um pacote melhor, pois isso evita continuar a emitir pacotes que vão ser deitados fora
Existem pelo menos duas formas de o emissor detetar que um pacote se perdeu mesmo que o alarme ainda não tenha disparado
  Interpretar os ACKs duplicados como sinal de que um pacote se perdeu
  O recetor emitir uma indicação explícita (um NACK) de que um pacote se perdeu

## Slide 14
Um ACK cumulativo repetido pode ser interpretado como um sinal de que um pacote se perdeu e serve para entrar em GBN mais cedo
GBN Com Recuperação Mais Rápida

## Slide 15: Janela do Recetor Maior Que Um Pacote
Uma janela do recetor maior que 1 também ajuda

## Slide 16: Ações Executadas pelo GBN
Por cada mensagem n recebida, o recetor
  Guarda o pacote se este estiver na ordem
  Se estiver fora de ordem, mas tiver a janela de receção > 1 tenta guardá-lo também
  Em qualquer caso envia um ACK cumulativo de tudo o que recebeu até aí na ordem, e opcionalmente pode enviar (também) um NACK
O emissor arma um alarme (timeout) associado ao pacote mais antigo enviado
Sempre que o timeout dispara no emissor, ou este recebe um NACK, volta atrás e recomeça a enviar os pacotes na janela
Quando o emissor recebe um ACK “útil”, isto é, à esquerda da janela, faz avançar a janela e reajusta o valor do alarme

## Slide 17: Janela do Emissor

## Slide 18: Podemos Melhorar?
Quando o RTT é muito baixo, ou o valor do Tt / RTT se aproxima de 1, uma janela de emissão relativamente pequena é suficiente para manter o emissor quase sempre a emitir
Se houverem erros de transmissão (admitamos que não são frequentes) o funcionamento GBN introduz atrasos e eventualmente emissões em duplicado. A penalização, se existir, é proporcional ao tamanho da janela
Se o valor de Tt é muito pequeno (canal de alta capacidade) e o RTT é muito grande (canal muito extenso), a janela do emissor tem de ser muito grande e o funcionamento GBN é muito penalizante se houverem erros, mesmo que espaçados

## Slide 19: Custo da Recuperação com GBN

## Slide 20: Repetição Seletiva (RS)
É possível melhorar o algoritmo introduzindo ACKs independentes para cada pacote enviado e recebido
Significa isso que só são retransmitidos os pacotes para os quais o emissor recebeu um NACK ou um alarme disparou
Nesses casos, o pacote perdido é retransmitido, mas não se executa o procedimento GBN. O emissor continua sempre a enviar novas mensagens enquanto o tamanho da janela o permitir
Esta versão do protocolo designa-se por selective repeat (SR) ou repetição seletiva (RS)

## Slide 21: Funcionamento do Protocolo RS
Por cada pcote n recebido, o receptor envia o respectivo ACK(n) (pode também enviar um NACK do mais antigo pacote que lhe falta se tem um buraco)
Por cada pacote n enviado, o emissor arma um timeout T(n)
Sempre que um timeout T(n) dispara no emissor (ou este recebe um NACK(n)) o pacote n é reenviado
O emissor continua limitado pela dimensão máxima da sua janela

## Slide 22: Janelas no SR

## Slide 23: Exemplo

## Slide 24: Nomenclatura
Janelas (emissor, receptor)
(1,1) — stop & wait
(N,*) — janela deslizante ou pipelining
(N,1) — janela deslizante com Go-Back-N (GBN)
(N,M) — com ACKs apenas do que foi bem recebido de forma contígua (ACKs acumulativos) continua a ser GBN mas com recuperação mais rápida
(N,M) — com ACKs do que foi bem recebido mesmo que de forma não contígua (ACKs selectivos) — selective repeat

## Slide 25: Desempenho Sem Erros
Débito útil médio extremo a extremo do protocolo
≈ Dimensão “útil” da janela em bits / (TT + RTT)
≈ N x Débito do protocolo Stop & Wait

## Slide 26: Canais com Débito Muito Elevado
Quando os canais têm débito muito elevado, o tempo de transmissão diminui drasticamente. Por exemplo, se um canal tem a capacidade de 1 Gbps, transmitir 10.000 bits leva 10-5 segundos, isto é, 10 micro segundos
Se o RTT for de alguns milissegundos e o TT desprezável, o débito útil médio extremo a extremo permitido pelo protocolo tende para:
Débito útil médio extremo a extremo do protocolo
= Dimensão da janela “útil” em bits / RTT
O débito útil extremo a extremo diz-se goodput em inglês

## Slide 27: Dimensão da Janela do Emissor
Não vale a pena ser muito maior do que o que se consegue emitir continuamente durante um RTT
Depende também da versão do protocolo pois janelas enormes com GBN incrementam o desperdício potencial a quando da recuperação dos erros (são estes frequentes?)
Uma janela muito grande também pode potencialmente afogar um receptor lento (controlo de fluxo) ou saturar a rede (controlo da saturação)
Por isso TCP usa uma janela de dimensão variável

## Slide 28: Dimensão da Janela do Recetor
Teoricamente não vale a pena ser maior do que a do emissor
No caso geral, implica gerir bocados em falta antes de os entregar à aplicação, o que é mais complicado
Por isso a solução GBN e janela do recetor = 1 não é assim tão má desde que a relação TT / RTT não seja demasiado pequena e a taxa de perda de pacotes seja baixa
O TCP usa uma janela de receção de valor constante e pode ou não usar a versão SR

## Slide 29: Valor dos Alarmes
Necessariamente superiores ao do RTT
Se não existirem buffers na rede entre o emissor e o receptor (e.g. ambos estão ligados por um canal ponto a ponto direto), o RTT é constante e o valor do timeout é mais fácil de estimar
Se houverem buffers pelo meio (e.g. comutadores de pacotes a funcionarem em modo store & forward e com filas de espera significativas), o RTT é variável e o valor do timeout é mais difícil de estimar
O protocolo TCP usa um valor de timeout ajustado dinamicamente

## Slide 30: Conclusões
A relação entre o tempo de transmissão e o RTT é determinante para o rendimento de um protocolo stop & wait
Quando esse rendimento é baixo (e.g. Tt << RTT) é fundamental usar protocolos de janela deslizante para melhorar o rendimento
  É o caso dominante na Internet quando os parceiros em comunicação estão “longe”
Trata-se de um protocolo complexo com imensos parâmetros ajustáveis a cada cenário
  O protocolo TCP é um protocolo de janela deslizante que adapta dinamicamente esses parâmetros à cada situação concreta em que é usado