## Slide 1: Disclaimer 
Tudo o que eu afirmo só me compromete a mim próprio e não o meu empregador (UNL — Universidade Pública Portuguesa)
Não percebo nada de Economia ou Regulação, apenas me interesso muito por essas questões e leio o que posso sobre as mesmas (sobretudo na sua relação com a Internet)

## Slide 2: Comunicação remota há 50 anos

## Slide 3
Redes de circuitos telefónicos
Origem
da chamada
Central
Office
“C.O.”
Destino da
chamada
Central
Office
“C.O.”
Trunk
Exchange
(central regional)
Cada chamada telefónica ocupa 64kb/s. Uma trunk line a 1 Gbps suportaria cerca de 16,000 chamadas simultâneas.

## Slide 4
Modelo de custos ≈ faturação
Taxa fixa mensal para amortizar o local loop e o direito de utilizar a rede
Chamadas cobradas dependendo da duração e distância
Custo das chamadas indexado à utilização da rede
Curiosidade histórica:
  para fomentar a concorrência as “Baby Bells” foram obrigadas a fazer unbundling do serviço de longa distância

## Slide 5: A comutação de pacotes e a multiplexagem estatística entram em cena
A
B
Vt
2C
Vt < 2C
A+B
tempo
Taxa de chegada de bits pelos dois canais de capacidade C
A flexibilidade do método está exatamente em permitir overbooking de fluxos simultâneos (nas redes de circuitos apenas se faz sobre o número de clientes ativos versus os clientes potenciais)
Esta flexibilidade revelou-se essencial para a evolução das aplicações
Ganho = 2C / Vt
C
Notes: Statistical multiplexing
  Important if traffic is bursty
Less expensive
Contention requires buffering
  Variable delay => no QoS guarantees

## Slide 6: Que factor de overbooking ?
Definição cínica do overbooking: quantas vezes consigo vender o mesmo produto a diferentes clientes ?
Se um operador tiver 1 milhão de clientes e lhes quiser disponibilizar 1 Mbps de capacidade disponível garantida, para qualquer destino, teria de ter um backbone com canais a 1 Tera bit por segundo para qualquer destino do mundo !
No tempo da WEB clássica (no ano 2000, com acessos via linha telefónica), era corrente dispor a nível nacionalde 1/10 da capacidade vendida ao número máximo de utilizadores simultâneos
Notes: Statistical multiplexing
  Important if traffic is bursty
Less expensive
Contention requires buffering
  Variable delay => no QoS guarantees

## Slide 7: O Modelo “All you can eat”
Uma contabilização da utilização da Internet ao pacote vezes distância é impossível e contraproducente
Mas era possível enveredar por esquemas intermédios
Só que os mágicos do marketing acharam mais fácil enveredar pelo modelo do “all you can eat” sobretudo quando o mesmo não era de facto já viável
A regra foi usar pacotes (“bundles”) e pôr uns clientes a pagar pelos outros
Aos reguladores nem sequer é permitido conhecer a verdadeira realidade de perto

## Slide 8
No centro da Internet encontramos
  “tier-1” transit ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), national & international coverage
  content provider networks (e.g, Google)
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
CDN (Google)
IXP
O Que é a “longa distância” na Internet ?

## Slide 9
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… os fornecedores de conteúdos têm construído as suas próprias redes para se aproximarem do “local loop” visto que isso lhes dá vantagens competitivas
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
regional net
Content provider network

## Slide 10: Google Design
World Wide Data Centers
Servers
Requests
Google Private Backbone
Internet
Requests
Reverse caching servers
Servers

## Slide 11: O Modelo “colaboração / competição”
A Google, por exemplo, “troca favores” com os operadores: o operador fornece a infraestrutura para um “um mini data center” no coração da sua rede
Em troca poupa na sua infraestrutura internacional e dá melhor qualidade aos seus clientes para os serviços da Google. À primeira vista todos ganham. Será?
A aproximação da Netflix julgo que consiste em dar uma percentagem da sua faturação (10% a 15% ?)
Os bundles e os negócios cruzados são cada vez mais complicados
Para os operadores “Net Neutrality” também significa perder poder negocial

## Slide 12: Produção, armazenamento e acesso à informação / conteúdos

## Slide 13: Optimização da logística e transporte de conteúdos e informação Vem à ideia alguma analogia ?

## Slide 14: Uma rede pura de acesso é rentável?
Não conheço a realidade mas parece-me que a amortização dos investimentos nas redes de fibra necessitam de algum tempo e capacidade de faturação significativas
Nesta fase seria possível ter a escala atual sem os serviços de valor acrescentado vendidos em “bundle” (isto é HDTV de 100 canais, telefone “fixo”)?
Do ponto de vista do backbone estes serviços são muitíssimo baratos, alguns deles começam a ser fornecidos a custo marginal (e.g. Chamada telefónica)!

## Slide 15: A chave está numa política de QoS
QoS = Qualidade de serviço
QoS implica o fim do “all you can eat” e dos “bundles confusos”
Exemplo: Internet para “qualquer distância” com factor de overbooking X1 custa Y1; com factor de overbooking X2 custa Y2; televisão do operador custa C1; sem televisão custa C2